Żytno, 2015-09-01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2015.OSP. Nazwa zadania: "Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 6 X 6 wraz z wyposażeniem dla OSP Silnica".

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) Ochotnicza Straż Pożarna K.S.R.G. w Silnicy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego 	Ochotnicza Straż Pożarna K.S.R.G. w Silnicy

Adres zamawiającego 	Silnica 11

Kod Miejscowość 	97-532 Żytno

Telefon: 	34 / 3277001 / 516288633

Faks: 	34 / 3269010

adres strony internetowej 	www.zytno.pl

adres poczty elektronicznej 	urzadgminy@zytno.pl

Godziny urzędowania:             wtorki 7.30 - 16.00, piątki 7.30 - 15.00, pozostałe dni 7.30 - 15.30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.zytno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy w Żytnie, pok. nr 4). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 6 X 6 wraz z wyposażeniem dla OSP Silnica"  w zakresie:

A. PODWOZIE Z KABINĄ:

1) Moc (kM): min. 300 kM;

2) Skrzynia biegów: manualna;

3) Zawieszenie osi przedniej i tylnej: resory i amortyzatory;

4) Napęd 6x6; Norma spalania: min. Euro 5;

5) Rok produkcji: 2015,

6) Układ przeciwblokujący ABS;

7) Kabina zintegrowana, jednomodułowa, czterodrzwiowa;

8) Kabina 6-miejscowa w układzie miejsc: 1+1+4;

9) Kabina wykonana z materiałów odpornych na korozję;

10) Przedział osobowy wyposażony w atestowane fotele z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa zintegrowane z systemem przewożenia 4 aparatów oddechowych i różnych typów butli; fotel kierowcy pneumatyczny;

11) Niezależne ogrzewanie postojowe silnika, kabiny kierowcy oraz wentylacje (klimatyzacja);

12) Schowek pod siedzeniem w tylnej części kabiny;

13)Kabina, zabudowa w kolorze czerwonym RAL 3000;

14) Maksymalna wysokość całkowita pojazdu: 3650 mm;

15) Gniazdo do ładowania akumulatorów (prąd + powietrze); gniazdo wejściowe 230V, wtyczka z przewodem długości min. 4 m, szczelna klapka chroniąca gniazdo po wypięciu wtyczki;

16) Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustycznego powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych z radiotelefonu na głośnik zewnętrzny. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200W.

17)W kabinie kierowcy zamontowany:

- radiotelefon samochodowy przewoźny, częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz z dodatkowym urządzeniem umożliwiającym prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy;

- radio z odtwarzaczem;

- podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem;

- uchwyty na gaśnice proszkowe GP- 6x;

- 3 gniazda 12V.

B. ZABUDOWA POŻARNICZA:

1) Konstrukcja nośna zabudowy i poszycie z aluminium;

2) Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego, pokrytego aluminiową blachą ryflowaną o właściwościach przeciwpoślizgowych. Konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia dwoma strażakami (180 kg) i masą przewożonego sprzętu. Na dachu mocowania do przewozu węży ssawnych, mocowanie długich przedmiotów i mocowanie drabiny.

Składana drabinka do wejścia na dach zamontowana na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie. Dodatkowe poręcze w górnej części drabinki ułatwiają wchodzenie. Szczeble drabinki w wykonaniu przeciwpoślizgowym.

Wykonanie na dachu pojemnika na narzędzia z materiału odpornego na korozję. Skrzynia na narzędzia nie może być wyższa niż pozostałe elementy na dachu.

3) Oświetlenie:

Montaż kratek ochronnych na przednich reflektorach.

Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (LED). Na dachu kabiny zamontowana belka świetlna o wysokości samej belki ok. 60mm, i długości w przedziale 1750-1800mm, z 4 modułami narożnymi LED i 4 modułami przednimi, klasy Code3 TR21 lub równoważna. Zabezpieczenie całej belki przez uszkodzeniami zewnętrznymi (siatka, orurowanie). Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z tyłu pojazdu, oraz dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego. Dodatkowo 6 lamp sygnalizacyjnych niebieskich na boku zabudowy (po 3 z jednej strony). Miejsce zamontowania do uzgodnienia.

Urządzenie akustyczne klasy Federal Signal PA-300 lub równoważne powinno posiadać min.  4 modulowane tony oraz głośnik o mocy min. 200 W. Urządzenie akustyczne winno również umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny klasy Grover Emergency Horn 1510 lub równoważny o podobnym brzmieniu.

Pojazd wyposażony w 7 lamp po 3 na jednej stronie (lewa - prawa) i 1 z tyłu pojazdu typu LED oświetlające pole pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża.

Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy i przedziału autopompy z możliwością wybory strony oświetlenia Fala świetlna z tyłu pojazdu uruchamiana z kabiny kierowcy lub z przedziału autopompy.

Pojazd wyposażony w belkę aluminiową z zamocowanymi 4 reflektorami dalekosiężnymi, zamontowaną z przodu na masce silnika.

Wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy z najaśnicami min. 2 x 1000W podłączony do agregatu prądotwórczego o mocy min. 5,0 kW ze stabilizacją napięcia.

Wysokość masztu po rozłożeniu ok. 5 m Sterowanie masztem z panelu sterowniczego.

Montaż reflektora pogorzeliskowego (szperacz) po prawej stronie, z przodu pojazdu.

- obrysówki,

- podświetlanie schodów;

- oświetlenie skrytek LED,

- oświetlenie powierzchni dachu.

4) Zbiornik wody:

Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego odpornego na korozję lub stali kwasoodpornej.  Pojemność zbiornika wody min. 5 m3.

Wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Nadciśnienie testowe 20 kPa.

Zbiornik posiada:

Właz rewizyjny.

Grodzie zabezpieczające.

Układ do napełniania geodezyjnego i hydrantowego.

Układ do opróżniania.

Układ przelewowy.

Zbiornik wody musi być wyposażony w 2 nasady 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automat. zawór odcinający wlot przy napełnianiu zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.

5) Zbiornik środka pianotwórczego:

Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody. Wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

Układ wodno-pianowy musi spełniać "Wymagania ogólne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP - CNBOP - czerwiec 2002".

Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla

głębokości ssania 1,5 m.

Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.

Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

6) Autopompa:

Autopompa dwuzakresowa o wydajności

- min. 3200 l/min przy ciśnieniu min. 8 bar

- min. 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar.

Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Ogrzewanie przedziału pompy zgodnie z pkt. 3.1.1 "Wymagania ogólne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP - CNBOP - czerwiec 2002".

Autopompa pożarnicza min A32/8 dwuzakresowa ze zbiornikiem wody min 5000 dm3 oraz nasadami tłocznymi 4 x 75 (po dwie z każdej strony pojazdu) i ssawne 2 x 110 (z tyłu pojazdu).

Autopompa dwuzakresowa spełniająca wymagania KG PSP i CNBOP dla samochodów ciężkich (szybkie natarcie wysokociśnieniowe).

Autopompa wraz z układem wodno-pianowym wyposażone w system sterowania umożliwiający:               - regulację ciśnienia pracy,                                                                                                                                 - automatyczne lub ręczne dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6%.

System sterowany z przedziału autopompy.

Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25°C, działający niezależnie od pracy silnika.

Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.

Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s.

Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.:               - czterech nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu,                                                           - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,                                                                                                         - działka wodno-pianowego.

Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu lub bezpośrednio po zassaniu wody do linii tłocznej.

7) Pojazd należy wyposażyć w działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności min. 3200 l/min, zamontowane na dachu zabudowy, w jej tylnej części spełniające wymagania PN-91/M-51270. Działko powinno mieć gabaryty dopasowane tak, aby nie wystawało podczas jazdy powyżej belki sygnalizacji oświetleniowej pojazdu.

Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 70°.

Maksymalny zasięg rzutu wynoszący nie mniej niż 60m.

8) W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:

- manowakuometr,

- manometr niskiego ciśnienia,

- urządzenie umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy wraz z

wyłącznikiem oraz głośnikiem,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

- wyłącznik silnika pojazdu,

- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika,

- manometr wysokiego ciśnienia,

- miernik prędkości obrotowej wału pompy,

- licznik motogodzin pracy autopompy,

- kontrolka układu kontrolnego silnika sygnalizująca pracę silnika w stanie awaryjnym,

- włącznik/wyłącznik oświetlenia zewnętrznego (pola pracy) w możliwością wyboru strony, lewa

prawa.

9) Samochód wyposażony w 2 linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym.  Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Urządzenie wyposażone w regulowany hamulec bębna, napęd elektryczny zwijadła węża, korbę umożliwiającą awaryjne zwijanie węża.

Linie szybkiego natarcia umiejscowione z lewej i prawej strony pojazdu w górnej części tylnych skrytek.

10) Skrytki na sprzęt i wyposażenie:

Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytek i podestów. Otwieranie skrytek w rękawiczkach ochronnych.

Zabudowa specjalistyczna wyposażona jest w modułowy system półek umożliwiający zmianę aranżacji przez użytkownika końcowego przez ingerencji w konstrukcję.

Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze.

Układ schowków powinien być zaprojektowany tak, aby umiejscowić żaluzje: 3 po lewej i prawej stronie zabudowy oraz 1 z tyłu pojazdu.

Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie całej powierzchni skrytki typu LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki.

Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic).

Konstrukcja skrytek powinna zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza. Skrytki, w których ma być przewożony sprzęt ratowniczy napędzany silnikiem spalinowym lub kanistry z paliwem do tego sprzętu, muszą być wentylowane.

Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.

11) Pojazd wyposażony w agregat prądotwórczy min 5 kW ze stabilizacją napięcia.

12) W pojeździe zamontowane 6 zraszaczy zasilane autopompą, sterowane z kabiny kierowcy do ograniczania stref skażeń. Dwa zraszacze z przodu i dwa pomiędzy kołami pojazdu oraz dwa z tyłu pomiędzy kołami.

13) Włącznik do uruchamiania silnika pojazdu z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.

14) Montaż wyciągarki montowanej z przodu pojazdu o uciągu min. 9000 kg i długości liny min 25m. Wyciągarka montowana jest na podstawie ze stali cynkowanej umożliwiającej wykorzystanie głównego zaczepu holowniczego.

Do wyciągarki dostarczone zblocze podwajające siłę uciągu.

Sterowanie wyciągarką z pilota i kabiny kierowcy.

15) Z tyłu nad żaluzją zamontowana kamera cofania z monitorem min. 7" zamontowanym w kabinie służącym również, jako nawigacja samochodowa. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Kamera musi być automatycznie uaktywniana w momencie wrzucenia biegu wstecznego.

16) Elementy podwozia - czarne lub ciemno szare, błotniki przednie, tylne i zderzaki - białe, kabina, zabudowa - RAL 3000, żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium.

17) Zabudowa nie może naruszyć przewidzianych przez producenta pojazdu kątów natarcia i zejścia.

18) Minimalny prześwit podwozia nie mniej niż 580 mm.

19) Pojazd, konstrukcja  i wyposażenie zabudowy musi spełniać "Wymagania szczegółowe dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego KG PSP" - CNBOP - czerwiec 2002.

C. DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU

1) Pilarka łańcuchowa min. 3 KM ;

2) Pilarka łańcuchowa ratownicza min. 6 KM;

3) Wentylator nadmuchowy  min.5,5 kM;

4) Prądownica - nasada obrotowa 52 ;

5) Prądownica do piany ciężkiej z zaworem, nasada 52;

6) Wytwornica piany średniej z zaworem, nasada 52 ;

7) Wąż tłoczny W-52  szt. 15;

8) Wąż tłoczny  W-75  szt. 10;

9) Aparat oddechowy powietrzny FENZY lub równoważny - 2 szt;

10) Sygnalizatory Bezruchu - 2 szt.

D. POZOSTAŁE:

1) Klucz do kół: 1 klin: gaśnica; apteczka; trójkąt ostrzegawczy; koło zapasowe z zestawem narzędzi z podnośnikiem;

2) Oznakowanie pojazdu: wykonanie napisów na bokach pojazdu: "OSP KSRG SILNICA

+logo" oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami;

3) Samochód musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu;

4) Minimum 24-miesięczny okres gwarancji.

Zamawiający wymaga dostawy w/w sprzętu o wskazanych parametrach lub równoważnych.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:  34144210-3	   Wozy strażackie

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:    2015-12-28

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:    zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | cena | 98 |
| 2 | termin wykonania | 2 |

#112

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2015-09-09 do godz. 10.45

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Żytnie, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno. Pokój nr  1 - sekretariat.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2015-09-09, o godz.  11.00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Żytnie, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno. Pokój nr 21 -  sala narad

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

NIE DOTYCZY

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

NIE DOTYCZY

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

NIE DOTYCZY

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 226248-2015 . Data zamieszczenia 2015-09-01