PROJEKT UMOWY NR ......./10

zawarta w dniu  ..................... r. w Żytnie po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:

Gminą Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Wójta Gminy – mgr Janusza Czaplę a

..........................................................................................................................................

z siedzibą w  ..............................................

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

..............................................................................

..............................................................................

NIP: .................................     Urząd Skarbowy, ........................................

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przebudowy dróg gminnych: Maksymów – Łazów, Maluszyn, ul. Ogrodowa.

- Na przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy:

a) przebudowa drogi gminnej na odcinku Maksymów - Łazów o długości  2742 m w zakresie wykonania:

- profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni 12741,28 m2,

- robót ziemnych wykonanych koparkami z transportem urobku samochodami w ilości 1500 m3,

- podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm na

powierzchni 7500 m2,

- podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 11 cm na

powierzchni 7500 m2,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o śr. grubości warstwy po zagęszczeniu

do 10 cm na powierzchni 12741,28 m3,

- nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna asfaltowa  o grubości 5 cm.

b) przebudowa drogi gminnej w m. Maluszyn, ul. Ogrodowa o długości 300 m w zakresie wykonania:

- wykopu rowka pod krawężnik koparkami w ilości 178,4 m3,

- krawężnika betonowego o wym. 15X30 w ilości 684,4 m na ławie betonowej z oporem w ilości

47,9 m3,

- wywozu gruntu - roboty ziemne wykonane koparkami z wywozem urobku,

- mechanicznego wykonania koryta na poszerzeniach jezdni  o głębokości 20 cm w ilości 473,9 m2,

- podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu

15 cm w ilości 493,9 m2,

- podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm na

powierzchni 1551,90 m2,

- nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych warstwy wiążącej asfaltowej o grubości po

zagęszczeniu 2 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm,

- oznakowania pionowego w ilości 6 szt,

- tłuczniowych zjazdów na posesje o grubości warstwy dolnej i górnej  15 cm,

- poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm na

powierzchni 83 m2 oraz zjazdu na drogę gospodarczą z tłucznia o grubości warstwy dolnej i

górnej 15 cm,

- regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych w ilości 14 szt,

- odwodnienia pasa drogowego poprzez wykonanie wykopów, ułożenie kanałów rurowych z

tworzyw sztucznych: PCV o śr. 160mm - 39 m, PCV o śr. 300mm - 59 m, PCV o śr. 400mm -

168 m oraz ścianki czołowej wylotowej dla rury o śr. 400mm,

- studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200mm - 5 szt,

- studzienki ściekowe betonowe o śr. 500mm z osadnikiem - 9 szt,

- rowów wykonanych koparkami na odkład w ilości 11,3 m3 wraz z rozplantowaniem urobku

wzdłuż krawędzi wykopu.

Do wykonania powyższych zadań należy użyć wskazanych w dokumentacji przetargowej materiałów lub równoważnych.

Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy został ujęty w kosztorysie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz ofercie Wykonawcy.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą i niezbędne uprawnienia w zakresie wykonywania robót budowlanych, będących przedmiotem umowy.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu ustala się do dnia 30.07.2010 r.

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przebudowy dróg gminnych: Maksymów – Łazów, Maluszyn, ul. Ogrodowa wynagrodzenie w wysokości :

brutto   ...................... zł (słownie: ................................................................................),

w tym podatek VAT w wysokości  ....... % stanowi kwotę ........................................... zł

(słownie: ............................................................................................................),

netto   ........................ zł ( słownie: .................................................................................)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałe i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, niezależnie od aktualnej stawki Vat.

§ 5

- Zapłata za wykonanie robot, o którym mowa w § 1 nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o końcowy protokół odbioru robót, o którym mowa   w § 10 ust. 2.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, o

której mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

- Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie          z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami umowy.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i do dbania o stan techniczny oraz prawidłowe oznakowanie terenu budowy przez cały czas jej trwania.

- Kosztami za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim wynikłe          ze złego oznakowania robót obciążony zostanie Wykonawca.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich         za szkody powstałe na skutek wykonywania, nienależytego wykonywania bądź nie wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się ponieść wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robot zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonych robót.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty na zastosowane materiały pod rygorem odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę.

§ 8

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 wykona nakładem własnym, a określone wartościowo nie więcej niż 30% zamówienia może zlecić podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§ 9

  - Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ..............................

  - Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest .......................................

  - Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

§ 10

- Wykonawca po wykonaniu robót, o których mowa w § 1 zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia ich odbioru do dnia 30.07.2010 r.

- W terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru zostanie sporządzony przez komisję końcowy protokół odbioru robot. W skład komisji wejdą przedstawiciele zamawiającego, przedstawiciele wykonawcy oraz inspektor nadzoru.

- W przypadku wykrycia wad robót wykonanych przedstawiciele zamawiającego odmówią podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2, jednocześnie wyznaczając termin do ich usunięcia.

- Wady uznaje się za usunięte z chwilą pisemnego potwierdzenia ich usunięcia przez inspektora nadzoru.

- Roboty uznaje się za wykonane z dniem podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2.

§ 11

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wykonywanych prac           w trakcie realizacji poszczególnych etapów robót.

  - Kontrolę przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, w skład której wchodzą przedstawiciele zamawiającego oraz inspektor nadzoru.

  - Z kontroli sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

  - W przypadku stwierdzenia przez komisję zagrożenia terminowego wykonania prac Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy.

  - W razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 4 wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wskazanej w § 14  lit. d).

§ 12

Termin rękojmi i gwarancji technicznej ustala się na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru wykonanych robót, o którym mowa w § 10 ust. 2.

- W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Wady uznaje się za usunięte z chwilą pisemnego potwierdzenia ich usunięcia przez inspektora nadzoru.

- Warunki gwarancji i rękojmi ustala się zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem odmiennych regulacji z niniejszej umowy.

- W okresie gwarancji zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia, w terminie uzgodnionym przez strony, przeglądu gwarancyjnego wykonanych robót z udziałem wykonawcy.

- W sytuacji gdy wykonawca odmówi udziału w przeglądzie gwarancyjnym osobiście bądź przez swego przedstawiciela lub nie stawi się w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego      w wyznaczonym terminie, wówczas zamawiający jest uprawniony do samodzielnego dokonania przedmiotowego przeglądu.

§ 13

  - Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest najpóźniej w chwili zawarcia umowy    do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny calkowitej podanej  w formularzu ofertowym przez wykonawcę.

  - Zamawiający zwaraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 i uznania przez zamawiającego za należycie wykonany, z zastrzeżeniem ust. 3.

  - Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30 % wysokości zabezpieczenia.

  - Kwota, o której mowa w ust. 3 zostanie zwrocona nie później niż w terminie 15 dni                po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14

Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości odbioru robót w terminie, o którym 	mowa w § 10 ust. 1 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 za każdy 	dzień zwloki, wg wynagrodzenia netto tj. ........................................... zł,

b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie realizacji umowy w terminie 		określonym w § 10 ust. 3 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1          	za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 2 w wysokości 0,2 % sumy wynagrodzeń, o których mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

d)  za odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 4 w wysokości 30 %

sumy 	wynagrodzeń wskazanych w § 4 ust. 1.

§ 15

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

§ 16

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można bylo przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 17

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Możliwe jest dokonanie zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty     na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jedynie w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć        w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w  niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 206, poz. 1591, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706) oraz kodeksu cywilnego.

§ 19

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron umowy.

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA

.......................................................                                   ........................................................