Maluszyn ul Ogrodowa dr	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. ¦ Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REMONT UL. OGRODOWEJ W MALUSZYNIE |
| 1 | KRAWĘŻNIK - UL. ARMII KRAJOWEJ |
| 1 d.1 | KNR AT-03 0101-01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 132.00 | m m | 132.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 132.000 |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0217-04 | Wykop rowka pod krawężnik - wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.lll 35.60 | m3 m3 | 35.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.600 |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0212-03 | Wywóz gruntu - roboty ziemne wyk .koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl do 1 km (odl. 3 km) 33.60 | m3 m3 | 33.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.600 |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 11 I-I V Krotność = 4 33.60 | m3 m3 | 33.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.600 |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B-15 8.60 | m3 m3 | 8.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.600 |
| 6 d.1 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej 132.00 | m m | 132.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 132.000 |
| 7 d.1 | KNR 2-31 0107-01 | Wypełnienie wolnej przestrzeni między krawężnikiem a krawędzią nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym -śr. grub. warstwy po zagęszcz. do 10 cm 9.10 | m3 m3 | 9.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.100 |
| 8 d.1 | KNR 2-31 0108-01 | Wypełnienie wolnej przestrzeni między krawężnikiem a krawędzią nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem ręcznym 6.10 | t | 6.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.100 |
| 9 d.1 | wycena własna | Zalanie szczeliny technologicznej asfaltem 132.00 | m | 132.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 132.000 |
| 2 | ROBOTY ZIEMNE - UL. OGRODOWA |
| 10 d.2 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.300 | km km | 0.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.300 |
| 11 d.2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 473.90 | m2 m2 | 473.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 473.900 |
| 12 d.2 | KNR 2-01 0217-04 | Wykop rowka pod krawężnik - wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.lll 142.80 | m3 m3 | 142.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 142.800 |
| 13 d.2 | KNR 2-01 0212-03 | Wywóz nadmiary gruntu - roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km (odl. 3 km) 237.60 | m3 m3 | 237.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 237.600 |
| 14 d.2 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV Krotność = 4 237.60 | m3 m3 | 237.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 237.600 |
| 15 d.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B-15 39.30 | m3 m3 | 39.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.300 |
| 16 d.2 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe ułożone na płask o wym. 15x30 cm na podsypce cem .piaskowej 391.80 | m m | 391.800 |  |

-18-

Norma PRO Wersja 4.07a

Maluszyn ul Ogrodowa dr

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 391.800 |
| 17 d.2 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 137.00 | m m | 137.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 137.000 |
| 18 d.2 | KNR 2-31 0403-07 | Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m 23.60 | m m | 23.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.600 |
| 19 d.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 493.90 | m2 m2 | 493.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 493.900 |
| 20 d.2 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 1551.90 | m2 m2 | 1551.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1551.900 |
| 21 d.2 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1551.90 | m2 m2 | 1551.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1551.900 |
| 22 d.2 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm (gr. 2cm) 1551.90 | m2 m2 | 1551.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1551.900 |
| 23 d.2 | KNR 2-31 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 -1551.90 | m2 m2 | -1551.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | -1551.900 |
| 24 d.2 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (gr. 4 cm) 1551.90 | m2 m2 | 1551.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1551.900 |
| 25 d.2 | KNR 2-31 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 1551.90 | m2 m2 | 1551.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1551.900 |
| 26 d.2 | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 6.00 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 27 d.2 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu. ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2 6.00 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 28 d.2 | KNR 2-31 0204-03 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - zjazdy na posesje - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm 220.50 | m2 m2 | 220.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 220.500 |
| 29 d.2 | KNR 2-31 0204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego- zjazdy na posesje - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm (gr. 5 cm) 220.50 | m2 m2 | 220.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 220.500 |
| 30 d.2 | KNR 2-31 0204-06 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 -220.50 | m2 m2 | -220.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | -220.500 |
| 31 d.2 | KNR 2-31 0204-05 | Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm (gr. 12cm) 83.00 | m2 m2 | 83.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83.000 |
| 32 d.2 | KNR 2-31 0204-06 | Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 83.00 | m2 m2 | 83.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83.000 |
| 33 d.2 | KNR 2-31 0204-03 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego zjazd na drogę gospodarczą - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm 44.00 | m2 m2 | 44.000 |  |

-19-

Norma PRO Wersja 4.07a

Maluszyn ul Ogrodowa dr.	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.000 |
| 34 d.2 | KNR 2-31 0204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego- zjazd na drogę gospodarczą - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm (gr. 5cm) 44.00 | m2 m2 | 44.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.000 |
| 35 d.2 | KNR 2-31 0204-06 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 -44.00 | m2 m2 | -44.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | -44.000 |
| 36 d.2 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 14.00 | szt. szt. | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 37 d.2 | wycena własna | Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1.00 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 38 d.2 | wycena własna | Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót 1.00 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3 | ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO |
| 39 d.3 | KNR 2-01 0120-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału w terenie pagórkowatym 0.227 | km | 0.227 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.227 |
| 40 d.3 | KNR 2-01 0218-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.lll 521.40 | m3 m3 | 521.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 521.400 |
| 41 d.3 | KNR 2-01 0320-02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.lll-IV - szerokość 0.8-1.5 m - obsypanie rur 20 cm ponad wierzch. 48.40 | m3 m3 | 48.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.400 |
| 42 d.3 | KNR 2-01 0212-07 | Wywóz nadmiaru gruntu - roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km (odl. 3km) 57.60 | m3 m3 | 57.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 57.600 |
| 43 d.3 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV Krotność = 4 57.60 | m3 m3 | 57.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 57.600 |
| 44 d.3 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 415.40 | m3 m3 | 415.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 415.400 |
| 45 d.3 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 415.40 | m3 m3 | 415.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 415.400 |
| 46 d.3 | KNR 2-01 0322-07 | Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt. suchych kat.lll-IV wraz z rozbiór.(szer. do 1m) 612.90 | m2 m2 | 612.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 612.900 |
| 47 d.3 | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm 220.00 | m2 m2 | 220.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 220.000 |
| 48 d.3 | KNR 2-28 0503-01 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. 160/4,7 mm - podłączenie wpustów 39.00 | m m | 39.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.000 |
| 49 d.3 | KNR 2-28 0503-04 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 300/9,2 mm 59.00 | m m | 59.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 59.000 |
| 50 d.3 | KNR 2-28 0503-05 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 400/ 11,7 mm | m |  |  |

-20-

Norma PRO Wersja 4.07a

Maluszyn ul Ogrodowa dr	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 168.00 | m | 168.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 168.000 |
| 51 d.3 | KNR 2-18 0613-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m (gł. 1,50m) 5.00 | stud. stud. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 52 d.3 | KNR 2-18 0613-04 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Krotność = 3 -5.00 | [0.5 m] stud. [0.5 m] stud. | -5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | -5.000 |
| 53 d.3 | KNR 2-28 0510-06 | Tuleje pcv w ściance studni - kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o śr. nom. 400 mm 5.00 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 54 d.3 | KNR 2-28 0510-05 | Tuleje pcv w ściance studni - kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o śr. nom. 300 mm 4.00 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 55 d.3 | KNR 2-28 0510-06 | Trójniki pcv - kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o śr. nom. 400/160 mm 2.00 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 56 d.3 | KNR 2-18 0625-02 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 9.00 | szt. szt. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 57 d.3 | KNR 2-31 0605-03 | Ścianka czołowa wylotowa dla rur o śr. 40 cm 1.00 | ściank. ściank. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 58 d.3 | KNR 2-01 0223-02 | Wykopy rowów wykon.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.lll o objęt.do 1.50 m3/m 11.30 | m3 m3 | 11.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.300 |
| 59 d.3 | KNR 2-01 0415-02 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.lll 11.30 | m3 m3 | 11.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.300 |

- 21 –

Norma PRO Wersja 4.07a